广西壮族自治区政府采购中心第七次人口普查印刷品及“两员” 工作证件印制（GXZC2020-G3-002280-CGZX）预公示内容

一、采购方式：公开招标。

二、预公示内容

招标公告

项目概况

第七次人口普查印刷品及“两员” 工作证件印制项目（GXZC2020-G3-002280-CGZX）的潜在投标人请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件，并于2020年  月  日 10点 00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G3-002280-CGZX

项目名称：第七次人口普查印刷品及“两员” 工作证件印制项目

预算金额：A分标：103.4万元；B分标：103.8万元；C分标：108.24万元；D分标：108.47万元

采购需求：

A分标：工作证28万个、宣传折页25万张、宣传公告25万张；

B分标：宣传画70万张、备用长表32.6万张；

C分标：致全国人口普查住户的一封信1650万张、死亡人口调查表25万张、网络平台操作手册7760本、户主姓名底册（摸底表）70万张、普查小区图框25万张、广西第七次全国人口普查实施方案 8000本；

D分标：备用短表326万张、普查日志本27.74万个等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2. 本项目不接受联合体投标。

3. 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

4．投标人应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷、其他印刷品印刷（必须提供，原件备查）。

## 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2020年 月  日17时止，请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标人应于2020年 月 日10时前将投标文件密封送交到广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室，逾期送达的将予以拒收，未密封作无效投标文件处理。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

投标保证金（人民币）：A分标：  1万元；B分标：  1万元；C分标：  1万元；D分标：1万元 。(必须足额交纳)

投标人应于2020年 月 日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。

投标保证金提交账户：

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

账    号：45001604568059198888

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、 采购单位：广西壮族自治区统计局

地    址： 南宁市兴宁区建宁路6号

联系人及电话：汪海中 ；联系电话：0771-2441235  ；

2、 采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

地 址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

采购文件编制人：李柳　；联系电话：0771-5309289；

3、监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；电话：0771-5339851。

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

A分标：

| 项号 | 名 称 | 数 量 | 规格及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作证 | 28万个 | 1、工作证内容、规格、色彩按照国务院人普办的规定。 2、工作证件制作参数：挂牌，材质：采用环保透明PVC 软膜材料，厚度35C,挂牌内径118*83mm，外径130*93mm，伸缩挂绳采用仿尼龙材质，长度900mm，宽度10mm，挂绳底部采用贴有人口普查logo的易拉扣，直径25mm，工作证内页118*83mm，按采购方样板印制。 |
| 2 | 宣传折页 | 25万张 | 摊开28.5×21cm，双面，3折。 |
| 3 | 宣传公告 | 25万张 | 74×54cm,80克纸，标题红色，内容黑色。 |
| 售后服务及其他要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；同时投标人应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷、其他印刷品印刷（必须提供，原件备查）。 2.免费送货上门； 3.质保期1年，质保期内接到质量问题通知后4小时内处理，10小时内更换有质量问题的印制品； 4. 投标人投标时，须提供本分标所有项的投标产品的样品。样品须按分标单独密封封装并在包装袋上注明项目名称、编号、分标号、投标人名称等，开标时与投标文件一同递交。投标人宣传类的样品，宣传内容主题应为“人口普查”，样品格式自拟。中标后，再由中标人按采购人提供的内容进行印制。 5.投标人投标时，须提供针对本标的服务方案与配送方案。 6.中标后的价格应包括为完成本项目出版任务而须发生的纸张、印刷、装订、包装、仓储、物流、税金及其他有关的所有费用，招标文件中另有规定的除外。 7.投标人投标时如有请提供所投印刷品（货物）的生产工艺流程和相关主要生产设备说明等。 8.自签订合同后10个工作日内预付总货款的30%，印刷品（货物）由采购人指定的广西壮族自治区统计局及全区各市、县（市、区）统计局进行签收。待中标人将所有签收回执交给采购方验收合格5个工作日内采购人向中标人支付剩余合同金额。采购人支付每笔合同款前，成交人必须提供相应数额的有效发票。除此之外，即使还没有收到剩余合同金额，只要采购方需要，投标人随时可以否可以提前开具发票给采购方。 9.服务地点：广西区内各市、县（市、区）统计局。 10.服务时间：自签订合同之日起20个日历日内交付产品并完成验收。 11.中标人印制本分标所有产品前，宣传内容、格式必须由采购人确认后方可印制。 |

B分标：

| 项号 | 名称 | 数量 | 规格及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传画 | 70万张 | 69×104cm，157铜版纸，过膜。 |
| 2 | 备用长表 | 32.6万张 | A3双面，彩色，80克，黑红杠表格。 |
| 售后服务及其他要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；同时投标人应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷、其他印刷品印刷（必须提供，原件备查）； 2.免费送货上门； 3.质保期1年，质保期内接到质量问题通知后4小时内处理，10小时内更换有质量问题的印制品； 4. 投标人投标时，须提供本分标所有项的投标产品的样品。样品须按分标单独密封封装并在包装袋上注明项目名称、编号、分标号、投标人名称等，开标时与投标文件一同递交。投标人宣传类的样品，宣传内容主题应为“人口普查”，样品格式自拟。中标后，再由中标人按采购人提供的内容进行印制。 5.投标人投标时，须提供针对本标的服务方案与配送方案。 6.中标后的价格应包括为完成本项目出版任务而须发生的纸张、印刷、装订、包装、仓储、物流、税金及其他有关的所有费用，招标文件中另有规定的除外。 7.投标人投标时如有请提供所投印刷品（货物）的生产工艺流程和相关主要生产设备说明等。 8.自签订合同后10个工作日内预付总货款的30%，印刷品（货物）由采购人指定的广西壮族自治区统计局及全区各市、县（市、区）统计局进行签收。待中标人将所有签收回执交给采购方验收合格5个工作日内采购人向中标人支付剩余合同金额。采购人支付每笔合同款前，成交人必须提供相应数额的有效发票。除此之外，即使还没有收到剩余合同金额，只要采购方需要，投标人随时可以否可以提前开具发票给采购方。 9.服务地点：广西区内各市、县（市、区）统计局。 10.服务时间：自签订合同之日起20个日历日内交付产品并完成验收。 11.中标人印制本分标所有产品前，宣传内容、格式必须由采购人确认后方可印制。 |

C分标：

| 项号 | 名称 | 数量 | 规格及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致全国人口普查住户的一封信 | 1650万张 | 单面，A4粉色，80克，黑色字。 |
| 2 | 死亡人口调查表 | 25万张 | A4双面，彩色，80克，黑白。 |
| 3 | 网络平台操作手册 | 7760本 | A4彩色、约40页，内页80克纸，封面和底面156克皮纹纸。 |
| 4 | 户主姓名底册（摸底表） | 70万张 | A3单面，黑白，80克纸。 |
| 5 | 普查小区图框 | 25万张 | A4,单面，黑白，80克纸。 |
| 6 | 广西第七次全国人口普查实施方案 | 8000本 | 约100页，内页80克纸，封面和底面156克皮纹纸。 |
| 售后服务及其他要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；同时投标人应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷、其他印刷品印刷（必须提供，原件备查）。 2.免费送货上门； 3.质保期1年，质保期内接到质量问题通知后4小时内处理，10小时内更换有质量问题的印制品； 4. 投标人投标时，须提供本分标所有项的投标产品的样品。样品须按分标单独密封封装并在包装袋上注明项目名称、编号、分标号、投标人名称等，开标时与投标文件一同递交。投标人宣传类的样品，宣传内容主题应为“人口普查”，样品格式自拟。中标后，再由中标人按采购人提供的内容进行印制。 5.投标人投标时，须提供针对本标的服务方案与配送方案。 6.中标后的价格应包括为完成本项目出版任务而须发生的纸张、印刷、装订、包装、仓储、物流、税金及其他有关的所有费用，招标文件中另有规定的除外。 7.投标人投标时如有请提供所投印刷品（货物）的生产工艺流程和相关主要生产设备说明等。 8.自签订合同后10个工作日内预付总货款的30%，印刷品（货物）由采购人指定的广西壮族自治区统计局及全区各市、县（市、区）统计局进行签收。待中标人将所有签收回执交给采购方验收合格5个工作日内采购人向中标人支付剩余合同金额。采购人支付每笔合同款前，成交人必须提供相应数额的有效发票。除此之外，即使还没有收到剩余合同金额，只要采购方需要，投标人随时可以否可以提前开具发票给采购方。 9.服务地点：广西区内各市、县（市、区）统计局。 10.服务时间：自签订合同之日起20个日历日内交付产品并完成验收。 11.中标人印制本分标所有产品前，宣传内容、格式必须由采购人确认后方可印制。 |

D分标：

| 项号 | 名称 | 数量 | 规格及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用短表 | 326万张 | A4双面，彩色，80克，黑红杠表格。 |
| 2 | 普查日志本 | 27.74万个 | 笔记本规格：130*185MM，内页100P（含3P双色日历，每张内页印有人口普查logo，其余均为内容一样的单色记录页），用80克双胶纸印刷，封面用250克铜版单面彩色印刷，单面过亚膜，胶订。 |
| 售后服务及其他要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；同时投标人应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷、其他印刷品印刷（必须提供，原件备查）。 2.免费送货上门； 3.质保期1年，质保期内接到质量问题通知后4小时内处理，10小时内更换有质量问题的印制品； 4. 投标人投标时，须提供本分标所有项的投标产品的样品。样品须按分标单独密封封装并在包装袋上注明项目名称、编号、分标号、投标人名称等，开标时与投标文件一同递交。投标人宣传类的样品，宣传内容主题应为“人口普查”，样品格式自拟。中标后，再由中标人按采购人提供的内容进行印制。 5.投标人投标时，须提供针对本标的服务方案与配送方案。 6.中标后的价格应包括为完成本项目出版任务而须发生的纸张、印刷、装订、包装、仓储、物流、税金及其他有关的所有费用，招标文件中另有规定的除外。 7.投标人投标时如有请提供所投印刷品（货物）的生产工艺流程和相关主要生产设备说明等。 8.自签订合同后10个工作日内预付总货款的30%，印刷品（货物）由采购人指定的广西壮族自治区统计局及全区各市、县（市、区）统计局进行签收。待中标人将所有签收回执交给采购方验收合格5个工作日内采购人向中标人支付剩余合同金额。采购人支付每笔合同款前，成交人必须提供相应数额的有效发票。除此之外，即使还没有收到剩余合同金额，只要采购方需要，投标人随时可以否可以提前开具发票给采购方。 9.服务地点：广西区内各市、县（市、区）统计局。 10.服务时间：自签订合同之日起20个日历日内交付产品并完成验收。 11.中标人印制本分标所有产品前，宣传内容、格式必须由采购人确认后方可印制。 |

投标人须知

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3、采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）投标人应该具有应该具有省级或省级以上新闻出版局颁发的《中华人民共和国印刷经营许可证》，经营范围包含出版物印刷、其他印刷品印刷（必须提供，原件备查）。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（10）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（14）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（19）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目总体要求的理解；

（2）采购内容响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）服务方案与配送方案，(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

# （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

# 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

# （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

# （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5309289            传    真：0771—5309311

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术及商务信誉业绩等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评审标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分…………………………………………………………………………………………20分

（1）提供产品的企业根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定为小型和微型企业的,应当按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》。对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，最后报价=评标价。

产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为20分。

（3）某投标人价格得分 =  投标人最低报价（金额）/某投标人报价（金额） ×20分

2、样品分………………………………………………………………………………………14分

一档（4分）：小样版式版样基本符合采购要求，但设计、印刷效果差；

二档（6分）：小样版式版样符合采购要求，美术编辑、版面设计普通，文字及图片印刷效果普通；

三档（8分）：小样版式版样符合采购要求，美术编辑、版面设计的得当，文字及图片印刷效果清晰；

四档（12分）：小样版式版样符合采购要求，美术编辑、版面设计好，图案、字体及线条清晰、细腻。

五档（14分）：小样版式版样充分符合采购要求，美术编辑、版面设计优秀，各字体字号和排版参数选择正确，图案、字体及线条细腻且清晰程度高，色彩明丽，美术设计、版面设计及印刷质量充分满足采购要求。

3、印刷设备的性能、印刷工艺分………………………………………………………………14分

一档：投标人提供的印刷设备的性能、印刷工艺等方面简单，满足采购需求能力一般的，得8分

二档：投标人提供的印刷设备的性能、印刷工艺等方面基本满足采购需求，得10分

三档：投标人提供的印刷设备的性能、印刷工艺较好的，完全满足采购需求。得12分

四档：投标人提供的印刷设备的性能先进、印刷工艺优秀、完善，完全满足采购需求。得14分

注：投标人的设备应提供设备照片及设备、工艺说明、购置发票复印件等相关证明文件。

4、售后服务方案………………………………………………………………………………12分

由评委根据投标人提供的售后服务方案，内容包括质保期、售后服务计划、售后服务措施（如及时更换不合格产品、交货期提前、服务优质、声明有无定期回访、有无其他增值服务等），确定各投标人所属的售后服务方案档次并打分。

一档（6分）：质保期仅满足采购文件要求，售后服务计划、售后服务措施（如及时更换不合格产品、交货期提前、服务优质、声明有无定期回访、有无其他增值服务等）内容基本完整，仅满足采购文件要求。

二档（8分）：质保期仅满足采购文件要求，售后服务计划、售后服务措施（如及时更换不合格产品、交货期提前、服务优质、声明有无定期回访、有无其他增值服务等）内容基本完整，有1项优于采购文件要求的。

三档（10分）：质保期优于采购文件要求，售后服务计划、售后服务措施（如及时更换不合格产品、交货期提前、服务优质、声明有无定期回访、有无其他增值服务等）内容全面、完整、可行且有2项优于采购文件要求。

四档（12分）：质保期优于采购文件要求，售后服务计划、售后服务措施（如及时更换不合格产品、交货期提前、服务优质、声明有无定期回访、有无其他增值服务等）内容全面、完整、可行且有3项及以上优于采购文件要求。

5、服务方案分……………………………………………………………………………………20分

一档：投标人的服务方案，服务组织机构和人员、服务承诺、组织实施、本地化服务、更换有质量问题印制品的时间、设计、排版时间及交付等方面简单的，得10分

二档：投标人的服务方案，服务组织机构和人员、服务承诺、组织实施、本地化服务、更换有质量问题印制品的时间、设计、排版时间及交付等方面较完善的，得12分

三档：投标人的服务方案，服务组织机构和人员充足、服务承诺、组织实施、本地化服务、更换有质量问题印制品的时间、设计、排版时间及交付等内容较完善的，得14分

四档：投标人的服务方案，服务组织机构和人员结构合理、有较完善的服务承诺、组织实施、本地化服务、更换有质量问题印制品的时间、设计、排版时间及交付等方面，得16分

五档：投标人的服务方案，有较健全的服务组织机构和人员、服务承诺、组织实施、本地化服务、更换有质量问题印制品的时间保障完全可靠、设计、排版时间及交付等售后服务方式多样有效，措施得力、质量保障和服务响应及时高效，得18分

六档：投标人的服务方案，有健全的服务组织机构和人员、服务承诺、组织实施、本地化服务、更换有质量问题印制品的时间保障完全可靠、设计、排版时间及交付等售后服务方式多样有效，措施得力、质量保障和服务响应及时高效，具有针对性，可行性好，服务意识明确的得20分

6、配送方案分………………………………………………………………………………………8分

一档：投标人的包装、装运、配送设备、人员、实施质量保障能力简单或不完善的，得2分

二档：投标人的包装、装运、配送设备、人员、实施质量保障能力较合理的，得4分

三档：投标人的包装、装运、配送设备、人员、实施质量保障能力合理，有一定的针对性的，得6分

四档：投标人的包装、装运、配送设备、人员、实施质量保障能力优秀，完善，执行操作针对性强的，得8分

7、信誉及其他分………………………………………………………………………………… 12分

（1）投标人自2017年以来承接有同类项目的，每个得2分，满分8分（须提供合同复印件或者中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，如提供中标（成交）通知书的，以落款时间（或通知书发出之日起）为准，如提供合同复印件的，以合同签订日期为准）。

（2）投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得2分。（提供证书复印件，原件备查）

（3）投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得2分。（提供证书复印件，原件备查）

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

# 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

# （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。